| МОбщество с ограниченной ответственностью «ОСА-АВТО» ООО «ОСА-АВТО» |
| --- |
| Адрес: 111250, г. Москва, а/я 44 «ОСА» | E-mail: npfosa@mail.ru |
| Тел./факс: (495) 361-97-93, Тел.: (495) 748-72-69, 8-903-729-84-94 |  |

Предлагаем Вашему Вниманию:

| Сварочный агрегат: | «Комби-300» 4,0-220В Э |
| --- | --- |
| Цена с НДС (дизель ТМЗ-520Д) | 205143,00* (двести пять тысяч сто сорок три рубля) |
| Цена с НДС (дизель 3ДМ-515) | 225675,00* (двести двадцать пять тысяч шестьсот семьдесят пять рублей) |
| Производитель: | ООО «ОСА-АВТО» |
| Базовая комплектация: | Предлагаемый агрегат является базовой комплектацией |
| С агрегатом поставляется: | Сертификат соответствия (по запросу), эксплуатационная документация, шнур для ручного запуска дизеля, токовые кабельные вставки (2шт.) |
| Цена дополнительных опций | К (комплект колес) | 3540,00 рублей |
|  | А (установка аккумулятора (55 Ач) с системой подзарядки) | 7434,00 рублей |
|  | Н (изготовление энергоагрегата с диапазонами токов: 40-110А и 90-250А по спецзаказу) | 5300,00 рублей |
|  | Свидетельство НАКС на право сварки КО, НГДО, ГО, ОХНВП, ПТО, СК (по отдельному заказу). | 7375,00 рублей |

Технические характеристики агрегата:

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Работа агрегата в режиме ручной дуговой сварки: |
| Номинальный сварочный ток, А | 200 |
| Максимальный сварочный ток, А | 250 |
| Номинальная продолжительность нагрузки, ПН% | 70 |
| Род сварочного тока | постоянный с высокочастотной модуляцией |
| Вольтамперная характеристика | падающая с электронной регулировкой крутизны |
| Способ регулирования сварочного тока | плавный |
| Пределы регулирования сварочного тока, А базовое исполнение (дополнительно по отдельному заказу) | 90-250 40-110 |
| Напряжение холостого хода, В | 70-80 |
| Пульт управления | выносной |
| Длина кабеля пульта управления, м базовое исполнение (по отдельному заказу) | 2,0 м до 30м |
| Диаметр электрода, мм | 2,0-5,0 |
| Сварочный генератор | ГС-300 «ОСА» |
| Класс изоляции сварочного генератора | 0, ГОСТ 12.2.007 |
| Степень защиты генератора | IP11, ГОСТ 14254-96 |
| Работа агрегата в режиме электростанции: |
| Электрический генератор | Sincro, Linz (Италия) |
| Номинальная мощность генератора при 1ф ~230 В, кВА | 4,0 |
| Установка генераторов других номиналов | по отдельному заказу |
| Двигатель (дизель) |
| Марка | 3DM515 (Сербия) | ТМЗ-520Д (Россия) |
| Мощность двигателя, кВт | 8,8 | 8,5 |
| Расход топлива, л/ч. | 1,5 | 2,3 |
| Наличие стартера | есть |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Вид климатического исполнения | У 1.1 |
| Охлаждение | воздушное |
| Агрегат |
| Базовое исполнение | на раме |
| Емкость топливного бака, л | 18 |
| Габаритные размеры, мм | 980х700х870 |
| Масса (сухая), кг | 170 |

| Обозначение опций: | Э - установка кнопки запуска дизеля от внешнего аккумулятора; А - установка аккумулятора (55 Ач) с системой подзарядки; К - установка комплекта колес; Н - изготовление энергоагрегата с диапазонами токов: 40-110А и 90-250А (спецзаказ); Свидетельство НАКС на право сварки КО, НГДО, ГО, ОХНВП, ПТО, СК |
| --- | --- |

Образец заказа агрегатов:	«Комби-300» 4,0-220 ЭАК

(отсутствие буквы говорит об отсутствии соответствующей опции)

*Данная цена действительна на текущий момент. Просьба уточнять цену перед оплатой.